| Das Feuerwehr 1x1 für den Hausgebrauch DAS FEUER - VORGANG UND LÖSCHMITTEL Um Feuer zu machen, sind 3 Elemente unentbehrlich und müssen zusammen in Kontakt kommen: Brennstoff, Sauerstoff und Hitzequelle. Um zu löschen, gibt es nur 3 Möglichkeiten, Ausschalten eines der 3 Elemente: entweder der Hitzequelle, des Sauerstoffes oder des Brennstoffes. Die Geräte sind eingestuft nach Löschmittel-Inhalt, Löschvermögen und sind aufgeteilt nach den zu löschenden Materialien. Es ist wichtig, dass diese Apparate in unmittelbarer Nähe platziert sind, wo ein Brandausbruch zu befürchten ist. Das Personal muss informiert sein über deren Standort, Funktion und Anwendung. Alle benützten Apparate müssen sofort wieder instand gestellt und regelmässig kontrolliert werden. LÖSCHSTUFEN UND KATEGORIEN LÖSCHMITTEL Feuer mit Glutbildung: Festes Material Zum Beispiel: Holz, Stroh, Textilien, Kohle, Kunststoffe Wasser (Vollstrahl oder Wassernebel) Schaum Pulver ABCE Feuer ohne Glutbildung: Flüssiger Brennstoff Zum Beispiel: Benzin, Öl, Fett, Lack, Wachs, Harz, Teer, Essenzen Pulver B und ABC Kohlensäure Wassernebel mit Light Water Schaum Gasbrände: Zum Beispiel: Stadtgas, Acetylen, Wasserstoff, Methan, Propan, Butan Pulver B und ABCD Kohlensäure Metallbrände: Zum Beispiel: Aluminium, Magnesium und Magnesiumlegierung, Natrium, Kalium Spezialpulver D für Metallbrände, Sand NIEMALS WASSER VERWENDEN! Brände an elektrischen Niederspannungs-Anlagen (bis 1000 V), die unter Spannung stehen. Brandklasse wurde abgeschafft, da alle heutigen Feuerlöscher bei Niederspannung mit Sicherheitsabstand eingesetzt werden können. Fette Zum Beispiel: Brände von Speisefetten und -ölen in Frittier- und Fettbackgeräten und anderen Kücheneinrichtungen und -geräten. Topfdeckel, Speziallöschmittel z.B. Feuerlöscher Klasse F, Fettbrand-Flüssiglöschmittel NIEMALS WASSER VERWENDEN! Richtiger Einsatz von Handfeuerlöschern Brand in Windrichtung angreifen. Eigene Sicherheit beachten Oberflächenbrand von vorne beginnend gesamten Brandherd ablöschen. Genügend Löscher gemeinsam einsetzen --- nicht nacheinander --- Überwachen Vorsicht vor Wiederentzündung! Eingesetzte Handfeuerlöscher immer sofort neu füllen lassen. |  |
| --- | --- |